## Slide 1: 第9~13章 汇编程序设计基本技术
程序设计步骤
1、分析问题，确定算法。
2、编制程序流程。
3、正确、合理使用存储器和寄存器。
4、编写程序。
5、调试程序。

## Slide 2
一、顺序程序结构
指令1
指令2
指令n
指令n+1
:

## Slide 3
例 9-1设在数据段中定义有三个变量X,Y, Z, 请利用算术移位指令编写程序，计算出下式的值：
Z=10*(X+Y)
源程序:
;设置数据段
DATA SEGMENT
X DW 20H ;变量X
Y DW 12H ;变量Y
Z DW ? ;变量Z
DATA ENDS
;设置堆栈段
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DB 10H DUP(0)
STACK1 ENDS

## Slide 4
;设置代码段
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS:DATA
START: MOV AX, DATA
  MOV DS, AX
  MOV AX, X
  ADD AX, Y
  SAL AX, 1
  MOV BX, AX
  MOV CL, 2
  SAL AX, CL
  ADD AX, BX
  MOV Z, AX
  MOV AH, 4CH
  INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 5: 二、分支程序设计
条件满足？
语句1
语句2
Y
N
条件满足？
语句
N
Y
条件满足？

## Slide 6: 分支程序设计举例
（1）比较/测试——分支结构
（2）分支表（跳转表）结构
二、分支程序设计

## Slide 7
程序如下：
TEST DA1, 01H
JE NEXT
INC DA1
NEXT: ………
测试DA1的第0位
(DA1)0=0?
DA1<=(DA1)+1
Y
N
(b)
例 3 程序段流程
试编制一程序段，把DA1字节单元中数据变为偶数。
比较/测试——分支结构

## Slide 8
MOV AL， X
CMP AL， 0
JGE L1 ;X≥0
MOV AL， 0FFH ;X<0
JMP EXIT
L1： JE EXIT ;X=0
MOV AL，1 ;X>0
EXIT：MOV Y， AL
求符号函数：
-1 X<0
Y（X）= 0 X=0
1 X>0
比较/测试——分支结构

## Slide 9: 比较/测试——分支结构
例4 试编制一程序，实现两个存储区之间的数据传送。
:
:
:
:
:
:
0000H
0FFFFH
源存储区
目的存储区
:
:
:
:
:
:
0000H
0FFFFH
源存储区
目的存储区
:
:
:
:
:
:
0000H
源存储区
目的存储区
0FFFFH
(a)
(b)
(c)
两存储区之间的三种情况

## Slide 10
开始
SI<=源存储区首址
DI<=目的存储区首址
CX<=传送数据字节数
(SI)>(DI)?
(CX)=0?
形成末址：
SI<=(SI)+(CX)-1
DI<=(DI)+(CX)-1
结束
SI<=(SI)-1
DI<=(DI)-1
< >
OK2
两存储区之间数据传送流程
(DI)<=((SI))
CX<=(CX)-1
CX<=(CX)-1
DI<=((SI))
SI<=(SI)+1
DI<=(DI)+1
(CX)=0?
N N
Y Y
OK3

## Slide 11
源程序如下：
TITLE DATA MOVE
DATA SEGMENT
ORG $+40H
DA0 DB 10H DUP(‘0123456789’)
ORG $+40H
DA1 DW DA0+8 ;源存储区首址
DA2 DW DA0+3 ;目的存储首址
COUNT DW 0AH ;传送数据字节数
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
COSEG SEGMENT
ASSUME CS: COSEG, DS: DATA
MOVE: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV SI, DA1
MOV DI, DA2
MOV CX, COUNT
CMP SI, DI

## Slide 12
JA OK2 ；源首地址大，转OK2
ADD SI, CX
ADD DI, CX
OK1: MOV AL, -1 [SI] ;从末地址开始传送
MOV [DI-1], AL
DEC SI
DEC DI
DEC CX
JNE OK1
JMP OK3
OK2: MOV AL, [SI] ；从首地址开始传送
MOV [DI], AL
INC SI
INC DI
DEC CX
JNE OK2
OK3: MOV AH, 4CH
INT 21H
COSEG ENDS
END MOVE

## Slide 13
:
SUB1-L
表首址
SUB1-H
:
SUB3-H
SUB4-L
SUB4-H
SUB5-L
SUB5-H
SUB2-L
SUB2-H
SUB3-L
(a)由跳转的入口地址组成
例5 由入口地址构造跳转表的多路分支程序设计。
分支表（跳转表）结构

## Slide 14
TITLE EXAMPLE OF JUMP TABLE-1
DATA SEGMENT
JUMP_TABLE DW SUB1, SUB2, SUB3, SUB4, SUB5
PARAM DB 3
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
COSEG SEGMENT
ASSUME CS: COSEG, DS: DATA
BEING: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
:
MOV AH, 0
MOV AL, PARAM
DEC AL
SHL AL, 1
MOV BX, OFFSET JUMP_TABLE

## Slide 15
ADD BX, AX
MOV AX, [BX]
JMP AX
SUB1: ………
:
JMP ENDO
SUB2: ………
:
JMP ENDO
SUB3: ………
:
JMP ENDO
SUB4: ………
:
JMP ENDO
SUB5: ………
:
ENDO: MOV AH, 4CH
INT 21H
COSEG ENDS
END BEING

## Slide 16
使用JMP指令的间接寻址，可修改：
MOV AX, [BX]
JMP AX
修改后是使用的寄存器间接寻址，如改用基址寻址，那么实现多路分支程序段可修改为：
MOV BH, 0
MOV BL, PARAM
DEC BL
SHL BX, 1
JMP JUMP_TABLE [BX]
=>JMP [BX]

## Slide 17: 分支表（跳转表）结构
MOV AL， X
ADD AL，AL
MOV AH，0
MOV BX，OFFSET TAB
ADD BX，AX
MOV AX，[BX]
JMP AX
SUB1： ...
JMP OK
SUB2： ...
JMP OK
利用地址表实现分支

## Slide 18: 例6 由转移指令构造跳转表的多路分支程序设计。
:
:
表首址
JMP SUB1
JMP SUB2
JMP SUB3
JMP SUB4
(b)由跳转指令组成

## Slide 19
TITLE EXAMPLE OF JUMP TABLE-2
DATA SEGMENT
PARAM DW 4
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
COSEG SEGMENT
ASSUME CS: COSEG, DS: DATA
BEING: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
:
MOV BH, 0
MOV BL, PARAM
DEC BL
MOV AL, BL
SHL BL, 1
ADD BL, AL
ADD BX, OFFSET JUMP_TABLE

## Slide 20
JMP BX
JUMP_TABLE: JMP SUB1；跳转指令表
JMP SUB2
JMP SUB3
JMP SUB4
JMP SUB5
SUB1: ………
:
JMP ENDO
SUB2: ………
:
JMP ENDO
SUB3: ………
:
JMP ENDO
SUB4: ………
:
JMP ENDO
SUB5: ………
:
ENDO: MOV AH, 4CH
INT 21H
COSEG ENDS
END BEING

## Slide 21: 三、循环程序设计
1、循环控制指令：
（1）LOOP指令
（2）LOOPE/LOOPZ指令
（3）LOOPNE/LOOPNZ指令
（4）JCXZ指令

## Slide 22: 例7 试编制一程序产生n个裴波纳契数列。
开始
结束
CX<=产生数据个数
DI <=存放数列的首址
AX,BX <=预置数列第1,2个数(0,1)
存数:(DI) <=(AX)
交换:(AX)(BX)
产生新的数:AX <=(AX)+(BX)
修改指针:DI <=(DI)+2
数列个数计数:CX <=(CX)-1
(CX)=0?
LOP
N
Y
产生n个裴波纳契数列程序流程
Notes: 0, 1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89……不难发现，从第三个数起，每个数都是前两数之和，这个数列则称为“斐波纳契数列”，其中每个数字都是“斐波纳契数”。

## Slide 23
根据程序流程可编制源程序如下：
TITLE FIBONACCI SERIER
DATA SEGMENT
FIBONA DW 100H DUP(0)
NUM DB 20H
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
COSEG SEGMENT
ASSUME CS: COSEG, DS: DATA
BEING: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV CL, NUM
XOR CH, CH
LEA DI, FIBONA
MOV AX, 0
MOV BX, 1

## Slide 24
LOP: MOV [DI], AX
XCHG AX, BX
ADD AX, BX
ADD DI, TYPE FIBONA
LOOP LOP
MOV AH, 4CH
INT 21H
COSEG ENDS
END BEING

## Slide 25
例8 试编制一程序，寻找一字符串中第一个非空格字符。把第一个非空字符在字符串的相对偏移位置（1~n）送INDEX单元，如无非空字符，送全1。
源程序：
DATA SEGMENT
STRING DB ’ CHECK STRING’
COUNT EQU $-STRING
INDEX DB ?
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
COSEG SEGMENT
ASSUME CS: COSEG, DS: DATA

## Slide 26
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV CX, COUNT
MOV BX, -1
NEXT: INC BX
CMP STRING [BX] , 20H ；与‘空格字符’比较
LOOPE NEXT ;cx ≠0且是‘空格字符’，继续循环
JNE OK ；是非空格字符，转OK执行
MOV BL, 0FEH
OK: INC BL
MOV INDEX, BL
MOV AH, 4CH
INT 21H
COSEG ENDS
END START

## Slide 27: 循环程序结构
初始化部分
工作部分
修改部分
循环结束
结束处理部分
Y
N
循环结束
工作部分
修改部分
结束处理部分
初始化部分
初始化部分
Y
控制
部分
控制
部分
N

## Slide 28: 循环程序结构
1、初始化部分
  设置地址指针、计数器初值
2、工作部分
3、修改部分
4、控制部分
  用计数控制循环
  用条件控制循环
5、结束处理部分

## Slide 29: 循环控制方法
1、用计数控制循环
  使用计数器，达到计数器预定值，循环结束。要求循环次数已知。
  计数器可以递增、递减
  可以选用寄存器、也可用存储单元

## Slide 30: 例9 统计相邻两数符号变化次数程序流程
开始
SI 数组首址
CX 数据个数-1
置计数器初值：BL 0
AL ((SI))
AL (AL) ((SI)+1)
(AL)7 =1?
计数 BL (BL)+1
修改指针 SI (SI)+1
计数 CX (CX)-1
(CX) =0?
存结果 NUM (BL)
结束
EXCHANG
Y
Y
N
N
NEXT

## Slide 31
DATA
DA1
COUNT
NUM
DATA
STACK1
STACK1
COSEG
SATRT:
EXCHANG:
NEXT:
SEGMENT
DB 2,-3,-4,-5,34,-4,0,3,4,24,-8
EQU $-DA1
DB ?
ENDS
SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
ENDS
SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV SI,OFFSET DA1 ；取数组首址
MOV CX,COUNT-1 ；取数据个数-1
XOR BL,BL
MOV AL,[SI] ；取相邻两数
XOR AL,[SI+1] ；相邻两数异或运算
TEST AL,80H ；测试运算结果
JE NEXT ；相邻两数符号相同？
INC BL ；不相同，计数
INC SI ；修改指针

## Slide 32
LOOP EXCHANG ；未完，继续
MOV NUM,BL ；存结果
MOV AH,4CH
INT 21H
ENDS
END START
COSEG

## Slide 33: 循环控制方法
2、用条件控制循环
  找出一个终止循环的条件，每循环一次，对条件进行一次检测。满足终止循环的条件，退出循环，否则继续。
  通常选用条件转移指令来控制循环是否结束。

## Slide 34
例10 编制一程序，产生给定数以内的斐波纳契数数列，
并把个数存入LEN单元中
DATA SEGMENT
FIBONA DW 40H DUP(0)
NUM DW 500；数值小于等于500
LEN DB ? ；存放产生数字个数
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
CONSEG SEGMENT
ASSUME CS:CONSEG,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV DI,OFFSET FIBONA
XOR CL,CL
MOV AX,0

## Slide 35
MOV BX, 1
LOP: MOV [DI],AX
XCHG AX,BX
ADD AX,BX
ADD DI,TYPE FIBONA
INC CL
    CMP AX,NUM
    JA ENDO ；高于500，结束循环
    JMP LOP ；否则，继续循环
ENDO:MOV LEN,CL
    MOV AH,4CH
    INT 21H
CONSEG ENDS
END START
Notes: 0, 1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89……不难发现，从第三个数起，每个数都是前两数之和，这个数列则称为“斐波纳契数列”，其中每个数字都是“斐波纳契数”。

## Slide 36: 四、多重循环程序设计
分清内外循环的任务和要求，划分内外循环中有规律变化的参数：地址指针、计数器
确定内外循环的控制方法和具体实施。

## Slide 37
开始
DI 存放九九表首址
行号: J 0
DI 存放九九表首址
外循环次数 CX 9
暂存外循环次数: PUSH CX
J J+1
列号：I 0
内循环次数 CX 9
I I+1
AL I*J
存数 (DI) (AL)
LOP1
LOP2
A
B
C
修改指针 (DI) (DI)+1
内循环次数 CX (CX)-1
(CX) =0?
恢复外循环次数: POP CX
外循环计数 CX (CX)-1
(CX) =0?
结束
Y
N
Y
N
A
B
C
构造九九乘法表

## Slide 38
例11 在存储区中构造一个九九乘法表
DATA
TABLE
DATA
STACK1
STACK1
COSEG
START:
SEGMENT
DB 9*9 DUP(0)
ENDS
SEGMENT PARA SATCK
DW 20H DUP(0)
ENDS
SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA
MOV AX,DATA
MOV DS,AX

## Slide 39
INC DI
LOOP LOP2
POP CX
LOOP LOP1
MOV AH,4CH
INT 21H
ENDS
END START
COSEG
；修改指针
；控制内循环
；恢复外循环计数器值
；控制外循环
；置行号初值
；置外循环计数器初值
；暂存外循环计数器值
；行号计数
；置列号初值
；置内循环计数器初值
；列号计数
；AL<=行号
；AL<=行号*列号
；存数据
MOV DI,OFFSET TABLE
MOV BH,0
MOV CX,9
PUSH CX
INC BH
MOV BL,0
MOV CX,9
INC BL
MOV AL,BH
MUL BL
MOV [DI],AL
LOP1:
LOP2:

## Slide 40
例12 统计一字符串中每一个字符含有‘1’个数
SI 字符串首址
DI 存放统计个数首址
CX 字符串长度
开始
取统计‘1’个数字符 AL ((SI))
‘1’个数计数器 DL 0
(AL) =0?
CF (AL)右移一位
(CF) =1?
个数计数 DL<== (DL)+1
存放统计个数: (DI)<==(DL)
LOP2
LOP1
EE
Y
N
N
NEXT
A
B
Y
CX<==(CX)-1
修改指针: SI<==(SI)+1
DI<==(DI)+1
(CX) =0?
结束
A
B
N
Y

## Slide 41
DATA
DA1
COUNT
DA2
DATA
STACK1
STACK1
CONSEG
START:
LOP1:
LOP2:
SEGMENT
DB ‘ABCDEFGHIJKLMNOP’
EQU $-DA1
DB COUNT DUP(0)
ENDS
SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
ENDS
SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA SI,DA1
LEA DI,DA2
MOV CX,COUNT
MOV AL,[SI]
MOV DL,0
CMP AL,0
JE NEXT
SHR AL,1
JNC EE
；取字符串首址
；取存统计个数首址
；从字符串中取一字符
；置计数器初值
；代码为全‘0’？
；是，退出循环
；否，代码右移一位
；是‘1’吗？

## Slide 42
INC DL
JMP LOP2
MOV [DI],DL
INC SI
INC DI
LOOP LOP1
MOV AH,4CH
INC 21H
ENDS
END START
EE:
NEXT:
CONSEG
；是，计数
；继续内循环
；存统计个数
；修改指针
；继续外循环

## Slide 43: 程序结构
过程
主调过程（主程序）
被调过程（子程序）
查找程序
字符输入
串输入
查找
结果输出
四、子程序设计

## Slide 44: 过程
过程定义
过程调用
过程返回

## Slide 45: 过程定义
过程名 PROC 类型
语句
语句
过程名 ENDP
NEAR
FAR

## Slide 46: 子程序设计方法
1、适度地划分并确定子程序功能
  具有独立功能的程序作为一个模块
  多次出现的程序段独立出来
2、选择适当的参量传递途径
3、信息的保存
4、编写子程序的文字说明

## Slide 47
(1)在调用程序中保存信息
:
PUSH
PUSH
PUSH
CALL
POP
POP
POP
:
AX
BX
CX
SUB_PROC
CX
BX
AX
；保存信息
；调用子程序
；恢复信息
信息的保存

## Slide 48
(2)在子程序中保存信息
SUB_PTOC1
SUB_PROC1
PROC
PUSH BX
PUSH CX
PUSH SI
PUSH BP
:
:
POP BP
POP SI
POP CX
POP BX
RET
ENDP
子程序功能的指令序列
信息的保存
注意：必须保持堆栈平衡

## Slide 49: 编写子程序的文字说明
过程的名字
过程的功能描述
过程的入口参数
过程的出口参数
过程中用到的寄存器、存储单元
被此过程调用的其他过程

## Slide 50: 过程调用——参数传递
用寄存器传递—适合参数较少情况
用地址表传递—适合参数较多情况
用堆栈传递—适合参数多情况

## Slide 51: 过程调用——寄存器传递
UPTOLW PROC
PUSHF
CMP AL, ‘A’
JB UP1
CMP AL, ‘Z’
JA UP1
ADD AL, ‘a’-‘A’
UP1: POPF
RET
UPTOLW ENDP
例：把大写字母改为小写字母
；子程序名：UPTOLW
；功能：大写转换小写
；入口参数：AL=待转字符
；出口参数：AL中放转换完字符
MOV AL, ‘R’
CALL UPTOLW
MOV DL, AL

## Slide 52: 例13 用减奇数法求平方根子程序流程
SQR - PROC
置平方根初值 CL<==0
置奇数初值 DX<==1
减奇数 AX<==(AX)-(DX)
(AX) >=0?
计数 CL<==(CL)+1
形成下一个奇数 DX<==(DX)+2
返回
N
Y
SQR

## Slide 53
例13 用减奇数法求平方根子程序流程
DATA
DA1
COUNT
PFG
DATA
STACK1
STACK1
COSEG
START:
SEGMENT
DW 1234H,5678H,3456H,0A53H
EQU ($-DA1)/2
DB COUNT DUP(0)
ENDS
SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
ENDS
SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV CX,COUNT
MOV SI,OFFSET DA1
MOV DI,OFFSET PFG

## Slide 54
MOV AX,[SI]
PUSH CX
CALL SQR_PROC
MOV [DI],CL
POP CX
ADD SI,2
INC DI
LOOP LOP
MOV AH,4CH
INT 21H
PROC
MOV CL,0
MOV DX,1
SUB AX,DX
JB EXIT
INC CL
ADD DX,2
JMP SQR
RET
ENDP
ENDS
END START
LOP:
SQR_PROC
SQR:
EXIT:
SQR_PROC
COSEG
；开平方子程序
；平方根〈==0
；奇数〈==1
；减奇数
；够减？
；够减，计数
；形成下一个奇数
；返回
；取被开方数
；保存信息
；调用子程序
；存平方根
；恢复信息
；修改指针

## Slide 55: 过程调用——地址表传递
ARY DW -86,420,7, … ,40
COUNT DW 100
SUM DW ?
TAB DW 3 DUP(?)
MOV TAB, OFFSET ARY
MOV TAB+2, OFFSET COUNT
MOV TAB+4, OFFSET SUM
LEA BX, TAB
CALL PADD
MOV DX, SUM
…...
PADD PROC
  MOV SI, [BX]
  MOV DI, [BX+2]
  MOV CX, [DI]
  MOV DI, [BX+4]
  XOR AX, AX
L: ADD AX, [SI]
  ADD SI, 2
  LOOP L
  MOV [DI], AX
  RET
PADD ENDP

## Slide 56
例14 将两个二进制转换为二进制数的ASCII码
DATA
BIN1
BIN2
NUM
ASCBUF
TABLE
DATA
COSEG
SEGMENT
DB 35H
DW 0AB48H
DB 8,16
DB 20H DUP(0)
DW 3 DUP(0)
ENDS
:
SEGMENT
:
MOV TABLE,OFFSET BIN1
MOV TABLE+2,OFFSET NUM
MOV TABLE+4,OFFSET ASCBUF
MOV BX,OFFSET TABLE
CALL BINASC8
:
MOV TABLE,OFFSET BIN2
MOV TABLE+2,OFFSET NUM+1
MOV TABLE+4,OFFSET ASCBUF+10H
MOV BX,OFFSET TABLE
CALL BINASC16
:
；参量地址送地址表
；送地址表首址
；参量地址送地址表
；送地址表首址

## Slide 57
BINASC
BINASC8:
BINASC16:
TRAN:
LOP:
BINASC
PROC
MOV DI,[BX]
MOV DH,[DI]
JMP TRAN
MOV DI,[BX]
MOV DX,[DI]
MOV DI,[BX+2]
MOV CL,[DI]
XOR CH,CH
MOV DI,[BX+4]
ROL DX,1
MOV AL,DL
AND AL,01H
ADD AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
LOOP LOP
RET
ENDP
；转换8位数据入口，取地址表首址
；取待转换数据
；转换16位数据入口，取地址表首址
；取待转换数据
；取转换数据位数
；取存ASCII码首址
；取1位二进制数
；转换1位二进制数的ASCII码
；存ASCII码
例14 将两个二进制转换为二进制数的ASCII码

## Slide 58: 过程调用——用堆栈传递参数
如果使用堆栈传递入口参数，
在主程序调用之前，需要把传递的参数依次压入堆栈。
进入子程序后，从堆栈中取出入口参数。
如果传送的是出口参数，
在子程序返回前，把需要返回的参数存入堆栈
返回主程序后再从堆栈中取出参数。

## Slide 59
例15 将两个二进制转换为二进制数的ASCII码
DATA
BIN1
BIN2
ASCBUF
DATA
COSEG
；调用程序段
SEGMENT
DB 35H
DW 0AB48H
DB 20H DUP(0)
ENDS
:
:
SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA
:
MOV AH,BIN1
XOR AL,AL
PUSH AX
LEA AX,ASCBUF
PUSH AX
MOV AX,8
PUSH AX
CALL BINASC
MOV AX,BIN2
；转换8位数据
；待转换数据压入堆栈
；存ASCII码首址压入堆栈
；转换数据位数压入堆栈
；调用子程序
；转换16位数据

## Slide 60
PUSH AX
LEA AX,ASCBUF+10H
PUSH AX
MOV AX,10H
PUSH AX
CALL BINASC
:
PROC
PUSH CX
PUSH DX
PUSH DI
PUSH BP
MOV BP,SP
MOV DX,[BP+14]
MOV DI,[BP+12]
MOV CX,[BP+10]
ROL DX,1
MOV AL,DL
AND AL,01H
OR AL,30H
；转换子程序段
BINASC
LOP:
；调用子程序
；保存信息
；取入口地址
；取1位二进制数
；转换一位数的ASCII码

## Slide 61
MOV [DI],AL
INC DI
LOOP LOP
POP BP
POP DI
POP DX
POP CX
RET 6
ENDP
:
ENDS
BINASC
COSEG
；存ASCII码
；恢复信息

## Slide 62: 用堆栈传递参数处理要点
压入参数
CALL
从栈中弹出压入的参数
用BP间址方式取出参数
处理
RET
主调程序
被调过程
参数压入顺序与取出顺序相反
参数的个数和类型按事先约定存取
调用结束时，从栈中清除压入的参数，释放栈空间

## Slide 63: 多出口子程序设计
子程序返回调用程序时，可以有多个返回点。
例16：有两个字符串STRING1 和STRING2（假设两字符串长度相同），试编制一程序比较两个字符串是否完全相同；根据比较结果，返回调用程序不同位置，以执行不同的程序段。

## Slide 64
DATA
STRING1
STRING2
DATA
COSEG
SAME:
COMPSTR
SEGMENT
DB ‘COMPARE STRING’
DB ‘COMPARE STRING’
:
ENDS
:
SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA
:
MOV SI,OFFSET STRING1
MOV DI,OFFSET STRING2
CALL COMPSTR
JMP SAME
………
:
………
:
PROC
PUSH AX
PUSH CX
；如完全相同转至SAME
；如不相同，从这里开始
；保存信息

## Slide 65
PUSH SI
PUSH DI
MOV CX,DI
SUB CX,SI
INC SI
INC DI
MOV AL,-1[SI]
CMP AL,-1[DI]
LOOPZ LOP
JZ END0
MOV BP,SP
ADD [BP+8],2
POP DI
POP SI
POP CX
POP AX
RET
ENDP
ENDS
END START
LOP:
END0:
COMPSTR
COSEG
；计算字符串长度
；两字符比较
；相同，继续比较
；两字符串完全相同，转移
；不相同，修改返回点
；返回地址+2
；恢复信息

## Slide 66: 五、系统功能调用
系统功能调用——由OS提供的一组实现特殊功能的子程序供程序员在程序中调用，以减轻编程工作量。
系统功能调用有两种，一种称为DOS功能调用，另一种称为BIOS功能调用。
应用程序
外设硬件接口
BIOS
DOS

## Slide 67: 系统功能调用
采用软中断指令
INT n （其中：n为中断类型码）
（1）PUSHF，TF、IF清0，CS、IP入栈
（2）按中断类型码n，从中断向量表对应位置取 出将要调用的功能子程序的入口地址CS，IP
（3）功能子程序返回：IRET

## Slide 68: DOS功能调用
调用方法：
入口参数
子程序编号送AH
INT 21H

## Slide 69: DOS功能调用
基本I/O功能调用（一）
功能 入口参数 出口参数 说明
键盘输入 AH = 1 AL=字符ASCII码 字符显示
控制台输入 AH = 8 同1号 无显示
显示输出 AH = 2
DL = 字符ASCII码
打印输出 AH = 5
DL = 字符ASCII码
直接控制台 AH = 6 ZF=0,AL=字符ASCII码
输入/输出 DL = 0FFH/字符码 ZF=1无键按下
字符串输出 AH = 9 字符串须以‘$’结束
DS:DX=串首址
字符串输入 AH = 0AH 首先定义缓冲区
DS:DX=串首址

## Slide 70: DOS功能调用
(1) 从键盘输入一个字符(功能号=1)
MOV AH,1 ；等待按键
INT 21H ；字符回显
<AL中有键入的字符>
(2) 从键盘输入一个字符,无显示(功能号=8)
MOV AH,8
INT 21H
<AL中有键入的字符>

## Slide 71
例:程序中有时需要用户对提示做出应答
GET_KEY: MOV AH,1 ;等待键入字符
INT 21H ;结果在AL中
CMP AL,’Y’ ;是’Y’?
JZ YES ;是,转YES
CMP AL,’N’ ;是’N’?
JZ NO ;是,转NO
JMP GET_KEY ;否则继续等待输入
YES: …
…
NO: …

## Slide 72: DOS功能调用
(3) 在显示器上显示一个字符(功能号=2)
MOV DL, <要显示的字符>
MOV AH, 2
INT 21H
例：在显示器上显示一个字符‘A’
MOV DL, ’A’ ;或MOV DL, 41H
MOV AH, 2
INT 21H

## Slide 73
（4）直接控制台输入输出（功能号=6）
例：
MOV DL，0FFH ；键盘输入
MOV AH，6
INT 21H
MOV DL，24H ；屏幕输出
MOV AH，6
INT 21H
DOS功能调用

## Slide 74: DOS功能调用
(5)显示字符串(功能号=9)
LEA DX, <字符串>
MOV AH, 9
INT 21H
注意：被显示的字符串必须以’$’结束。

## Slide 75
DATA SEGMENT
BUF DB ‘HOW DO YOU DO？$’
...
DATA ENDS
...
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
...
MOV DX，OFFSET BUF
MOV AH，9
INT 21H
...
例:显示一字符串

## Slide 76: DOS功能调用
(6)输入字符串(功能号=0AH)
此功能调用从键盘输入一串字符并把它存入用户指定的缓冲区中。
LEA DX, <字符串缓冲区首地址>
MOV AH, 0AH
INT 21H
(预留的N1个字节的存储单元)
0DH
N2
N1
N1: 缓冲区长度(最大键入字符数)
N2: 实际键入的字符数(不包括回车符)
用户定义的输入字符串的缓冲区格式

## Slide 77
DATA SEGMENT
BUF DB 10 ；缓冲区长度
DB ? ；实际输入个数
DB 10 DUP(?) ；存储空间
DATA ENDS
...
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
...
LEA DX，BUF
MOV AH，10
INT 21H
...
例:输入字符串

## Slide 78: DOS功能调用
基本I/O功能调用(二)
功能 入口参数 出口参数 说明
设置日期 AH = 2BH AL=0或AL=0FFH 均为二进制数
CX=年号
DH=月，DL=日
读取日期 AH = 2AH CX=年号 均为二进制数
DH=月，DL=日
设置时间 AH = 2DH
CH=小时，CL=分 AL=0或AL=0FFH 均为二进制数
DH=秒，DL=毫秒
读取时间 AH = 2CH CH=小时，CL=分 均为二进制数 DH=秒，DL=毫秒

## Slide 79
MOV CX，1999
MOV DH，5
MOV DL，20
MOV AH，2BH ；设置日期
INT 21H ；1999.5.20
MOV AH，2AH ；取得日期
INT 21H ；cx:dx=1999.5.20
MOV YEAR,CX
MOV MONTH,DH
MOV DAY,DL
DOS功能调用
（7）设置/读出日期

## Slide 80
MOV CX，090FH；CH:小时，CL:分钟
MOV DX，0200H；DH:秒，DL:百分秒
MOV AH，2DH ；设置时间
INT 21H ；9点15分2秒
MOV AH，2CH ；取得时间
INT 21H ；cx:dx
MOV HOURS, CH
MOV MINUTES, CL
MOV SECOND, DH
DOS功能调用
（8）设置/读出时间

## Slide 81: BIOS功能调用
BIOS调用通过多个软中断提供，调用方法为:
MOV AH，<功能号>
<设置入口参数，一般将参数放在寄存器中>
INT <中断类型>
BIOS中的几个主要中断类型如下：
INT 10H——屏幕显示
INT 13H——磁盘操作
INT 14H——串行口操作
INT 16H——键盘操作
INT 17H——打印机操作
每类中断由包含许多子功能，调用时通过功能号指定。

## Slide 82: BIOS功能调用
键盘输入——INT 16H
功能 出口参数 说明
AH=0 AL=字符的ASCII码
从键盘读一个字符
AH=1 ZF=1表示无键可读
判键盘是否有键可读 ZF=0表示有键可读
AH=2 AL=功能键状态字节
取特殊功能键当前状态

## Slide 83: BIOS功能调用
打印输出——INT 17H
功能 入口参数 出口参数 说明
AH=0 AL=字符代码
打印一个字符 DX=打印机号
AH=1 DX=打印机号
初始化打印机
AH=2 DX=打印机号 AL=状态字节
取打印机状态

## Slide 84: BIOS功能调用
显示输出——INT 10H
功能 入口参数 出口参数 说明
AH=0 AL=方式号
设置显示方式
AH=1 CH=光标开始行号
置光标类型 CL=光标结束行号
AH=2 DH=行号,DL=列号
置光标位置 BH=页号
AH=3 BH=页号 DH=行号,DL=列号
读光标位置 CX=当前光标大小
AH=5 AL=页号
选择当前显示页

## Slide 85: BIOS功能调用
显示输出——INT 10H
功能 入口参数 出口参数 说明
向上滚屏 AH=6,AL=上滚行数,BH=空行属性
CH、CL=滚动左上角行列号
DH、DL=滚动右下角行列号
向下滚屏 AH=7
其余同6
读光标处 AH=8 AL=字符
字符和属性 BH=页号 AH=属性
将字符和属性 AH=9，AL=字符
写到光标处 BH=页号， CX=个数
BL=字符属性/颜色
将字符写到 AH=0AH 属性不变
光标位置 其余同9

## Slide 86: 汇编语言程序的开发过程
编辑程序
源程序
文件
宏汇编程序 MASM
目标程
序文件
语法有错？
N
链接程序 LINK
Y
A
B
.ASM
.OBJ
.LST
可执行
文件
调试程序DEBUG
有错吗？
N
结束
Y
A
B
.EXE
.MAP

## Slide 87
1、编辑源程序
用DOS下的文本编辑器EDIT编写程序。
C:\>EDIT Fibonacci.ASM （回车）
2、产生目标文件
对已经编辑好的.ASM文件，可以用宏汇编程序MASM进
行汇编，汇编后生成二进制代码的目标程序。
C:\>MASM Fibonacci.ASM（回车）
MASM在汇编源程序时，产生三个文件。
目标文件、列表文件、交叉引用符号表文件（CRF文件）
3、连接产生可执行文件
汇编程序生成的目标文件，必须经过连接程序连接后，才
可以得到在计算机上运行的可执行程序。
C:\>LINK Fibonacci;（回车）
[Win7下，C:\>ML Fibonacci.obj（回车）]
连接程序连接后，可以产生三个文件。
可执行文件，清单文件、需要连接的库文件
4、运行程序
C:\>Fibonacci（回车）

## Slide 88: DOS下使用DEBUG调试
1、进入与退出命令
DEBUG 文件名[参数表]
如果需要退出DEBUG状态，返回操作系统，可以使用退出命令Q。
2、显示命令
显示寄存器内容——R命令
显示存储器内容——D命令
反汇编命令——U命令
3、修改命令
汇编指令——A命令
修改寄存器内容——R命令
修改存储单元内容——E 命令
4、程序运行命令
连续运行命令——G命令
跟踪运行命令——T命令
执行程序命令——P命令

## Slide 89: ASCII码