## Slide 1
    第一 节 概述
第八章汇编语言
    第二 节 汇编语言格式

## Slide 2
1.高级语言与汇编语言比较
高级语言：语句
变量说明/定义
int y,a=25,b=43,c=76;
给变量赋值
y=2(a+b)-c
汇编语言：指令
分配寄存器
分配存储单元
数据传递
2.汇编程序结构
数据段
堆栈段
代码段
    第一 节 概述

## Slide 3
;设置数据段
DATA SEGMENT
A DB 25 ;数据A
B DB 43 ;数据B
C DB 76 ;数据C
Y DB ? ;存放结果
DATA ENDS
;设置堆栈段
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
示例：
y=2(a+b)-c

## Slide 4
;设置代码段
COSEG SEGMENT
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA,SS:STACK1
START: MOV AX , DATA ;装填段寄存器DS
MOV DS , AX
MOV AL , A ;取数据A
ADD AL , B ;计算(A+B)
SAL AL , 1 ;计算 2(A+B)
SUB AL , C ;计算 2(A+B)-C
MOV Y , AL ;存结果
MOV AH,4CH ;结束用户程序，返回操作系统
INT 21H
COSEG ENDS
END START
示例：
y=2(a+b)-c

## Slide 5
汇编语言：
是汇编格式指令，伪指令的集合及其表示，使用这些指令的一组规则。
机器语言：
用二进制编码的机器指令的集合及一组使用规则，它是CPU能直接识别的唯一语言。
MOV DS，AX —— 汇编语言
8E D8 —— 机器语言（目标代码）
汇编语言与机器语言

## Slide 6
汇编语言与目标代码的对应
00
19
2B
4C
B8
XX
XX
8E
D8
A0
00
00
02
06
01
00
D0
E0
24
06
02
00
A2
03
00
B4
4C
CD
MOV AX, DATA
MOV DS, DX
MOV AL, A
ADD AL, B
21
数据A
数据B
数据C
数据Y
地址增大方向
SALAL , 1
SUB AL , C
MOV Y , AL
INT 21H
MOVAH,4CH

## Slide 7
与机器语言相关
效率高
编写源程序繁琐
调试困难
3. 汇编语言特点

## Slide 8
对软件的执行时间或存储容量有较高要求的场合，如操
作系统的内核、工业控制领域、实时系统等。
在大型软件中某些影响系统性能的瓶颈程序或者频繁
使用的子程序可以采用汇编语言编程。
与硬件资源密切相关的软件程序，如设备驱动程序。
没有合适的高级语言去开发的程序。
4 .汇编语言的用途

## Slide 9
1. 语句种类
  指令语句： 又叫可执行语句，在汇编时产生一个目标代码, 对应机器的一种操作。
  伪指令语句：又叫命令语句。用于指示汇编程序如何汇编源程序，除了数据定义语句之外，没有目标代码与之对应。
  宏指令语句：由用户自定义的指令。（指令的扩展）
    第二 节 汇编语言格式

## Slide 10
格式：
名字 操作符 操作数 ; 注释
指令语句： [标号:] 助记符 [操作数[，操作数]][；注释]
伪指令语句:[名字] 定义符 [参数，...，参数] [；注释]
命名规则：
可以用 ?,@,_,$,数字和英文字符。
名字的第一个字符不能是数字。
名字的长度不受限制，但只有前31个字符有效。
不允许用保留字作名字（指令、伪指令、寄存器名）。
2. 语句格式

## Slide 11: MASM宏汇编保留字
汇编指令 | AAA AAD AAM AAS ADC ADD AND CALL CBW CLC CLD CLI CMC CMP CMPS CWD DAA DAS DEC DIV ESC HLT IDIV IMUL IN INC INT INTO IRET JA JAE JB JBE JCXZ JE JG JGE JL JLE JMP JNA JNAE JNB JNBE JNE JNG JNGEJNL JNLE JNO JNP JNS JNE JO JP JPE JPO JS JZ LAHF LDS LEA LES LOCK LODS LOOP LOOPE LOOPNE LOOPNZ LOOPZ MOV MOVS MUL NEG NOP NOT OR OUT POP POPF PUSH PUSHF RCL RCR REP REPE REPNE REPNZ REPZ RET ROL ROR SAHF SAL SAR SBB SCAS SHL SHR STC STD STI STOS SUB TEST WAIT XCHG XLAT XOR

## Slide 12: MASM宏汇编保留字
寄存器名 | AH AL AX BH BL BX CH CL CX DH DL DX CS DS ES SS BP DI SI SP IP
伪指令 | ASSUME CODE MACRO DB DD DW END ENDM ENDP ENDS EQU EXTRN GROUP LABEL MODROM NAME NOSEGFIX ORG PROC INCLUDE PUBLIC PURGE RECORD SEGFIX SEGMENT
操作符及其他 | ABS AT BYTE COMMON DUP EQ FAR GE GT HIGH LEN LE LENGTH LOW LT MASK MEMORY MOD NE NEAR NOTHING OFFSET PAGE PARA PREFIX PTR SEG SHORT SIZE STACK THIS TYPE WIDTH