## Slide 1
基于深度学习的
小区车辆门禁识别系统
汇报人：高立扬、李博文、张馨予、王宇飞

## Slide 2
目录
Content
1
系统总体设计
2
各个模块设计
3
实现功能结果
4
总结

## Slide 3
01
01
系统总体设计

## Slide 4
功能概述
图像预处理
01
首先利用激光测距传感器来判断是否有车辆靠近，然后利用摄像头模组ov7670捕获车辆图像，进行初步图像处理，从而达到图像画质压缩以及车牌提取等优化目标，将处理后的图像数据通过以太网上传至主机。
02
利用主机上深度学习模型对车牌图像进行识别，获取车牌号码，将识别的车牌号码存入主板内的内存缓冲区。
显示结果
语音反馈
03
OLED显示屏上实时显示车牌的识别信息，根据车牌的识别结果，用文字转语音模块播报车牌号码。
随着小区管理的智能化需求日益增长，基于深度学习的小区车辆门禁识别系统成为提高小区安全管理效率、便利居民出行的重要技术手段。该系统能够自动识别车牌，对车辆进行检测，并通过语音播报和OLED屏对车主进行反馈，以保障小区的安全性。
图像识别

## Slide 5
系统总体设计

## Slide 6
02
02
各个模块设计

## Slide 7
1、I2C通信协议与VL53L0X激光测距模块
汇报人：王宇飞

## Slide 8
工作概述
  1.I2C IP：完成I2C协议的基础功能，能够正常读写从机寄存器数据，并且能够自由分频
  2.VL53L0X：使用封装的I2C IP读写激光测距模块中的寄存器，操纵模块并读取测距信息和模块状态

## Slide 9
I2C简介
  I2C总线是Philips公司在八十年代初推出的一种串行、半双工的总线（多主多从），主要用于近距离、低速的芯片之间的通信；I2C总线有两根信号线，一根时钟线SCL用于通信双方时钟的同步，一根数据线SDA用于收发数据。
  主机有权发起和结束一次通信，从机只能被动呼叫；每个连接到I2C总线上的器件都有一个唯一的地址（7位或10位），且每个器件都可以作为主机也可以作为从机（但同一时刻只能有一个主机），总线上的器件增加和删除不影响其他器件正常工作；I2C总线在通信时总线上发送数据的器件为发送器，接收数据的器件为接收器。
  通信过程：
  （1）主机发送起始信号启用总线（start）
  （2）主机发送1字节数据指明从机地址和后续字节的传送方向（从机地址和读写位）
  （3）被寻址的从机发送应答信号回应主机（ack）
  （4）发送器（主机或从机，由读写位决定）发送一个字节数据
  （5）接收器发送应答信号回应发送器
  （6）........ （循环步骤4、5）
  （7）通信完成后主机发送停止信号释放总线（stop）

## Slide 10
I2C典型时序

## Slide 11
状态转移图

## Slide 12
VL53L0X模块

## Slide 13
2、ov7670摄像头显示模块
汇报人：李博文

## Slide 14
工作概述

## Slide 15
电路内部框图

## Slide 16
分辨率设置
PCLK的计算：
VSYNC：510*Line = 3*tLINE+15*tLINE+480*tLINE
HREF：784*tp = 640*tp+144*tp
HSYNC：784*tp = 80*tp+45*tp+640*tp+19*tp
VGA RGB444，YUV 30 fps
PCLK = 784*510*30*2（byte）=24MHz
VGA(640x480) RGB444
  0x17, 0x14
  0x18, 0x02
  0x32, 0x80
  0x19, 0x03
  0x1A, 0x7B
  0x03, 0x0A
即，寄存器值为：
HSTART HSTOP VSTART VSTOP
160 16 14 494
HREF的计算 ：
HREF = WEIGHT =640
HSTOP = HSTART + HREF = 160+480=800
VSTART和VSTOP决定了采样的行数也就是高度:
VSTOP = HEIGHE +VSTART = 480+14=494
HSTOP(真)=800%784=16

## Slide 17
像素处理
帧开始标志
帧结束标志

## Slide 18
其他模块介绍
按键去抖模块btn_debouncer：
  定义可变参数DEBOUNCE_DELAY为1_000_000，即按钮延迟计数值，在按下按钮时开始计数，计数达到延迟计数值时btn_out设为1，输出去抖后的按钮信号，当松开手指后，计数器和按钮输出信号复原。
寄存器控制模块cam_config：
1. pwdn信号直接赋值为0。
2. rst_n信号直接赋值为1。
3. 复位后稳定时间 1ms，即必须延迟1ms以上后进行SCCB配置。

## Slide 19
车牌识别
借助第三方库函数实现车牌扫描识别功能：
Haar级联分类器是一种用于对象检测的机器学习模型，它通过训练一系列简单的分类器来实现。OpenCV提供了预训练的Haar级联分类器，可以用于各种对象检测任务，包括车牌检测。
识别成功后将车牌区域提取出来，利用EasyOCR（一个基于深度学习的OCR库）进行车牌识别，将识别结果上传至txt文件。
EasyOCR是一个基于深度学习的OCR库，用于识别世界上各种语言和文字的文本。使用预训练的深度学习模型，识别主体模型为CRNN，由三个组件：特征提取Resnet、序列标记LSTM、解码CTC。软件端基于pytorch实现车牌识别。
识别结果：

## Slide 20
3、图像处理模块
汇报人：高立扬

## Slide 21
工作概述
  将摄像头拍摄的RGB444彩色图像，通过转灰度、边缘提取、二值化的操作，实现图像处理和压缩，并存储至BRAM中，以便后续通过以太网与PC的交互，进行图片的读取和识别等操作。
Notes: 数据流可以在发送端和接收端两个方向上一位一位地串行进行传输，发送端和接收端均具有独立的发送数据（MOSI）通道和接收数据（MISO）通道，并且收发双方是受同一时钟控制。

## Slide 22
IP内部模块概述
  rgb2gray:输入彩图的单个像素，当RGB_en和distance_en均为1，也就是摄像头读取到图像且车牌距离足够近时，将像素转为8位灰度像素，并输出到下一个模块。
  genMat:通过vivado官方的fifo IP，辅助3x3的灰度像素矩阵的生成。
  sobel:生成3x3像素矩阵，将sobel算子与该矩阵的卷积计算展开，得到公式Gxy = √Gx^2+Gy^2，借助vivado官方的cordic IP，进行开根号运算，得到边缘提取后的像素。手动设置阈值为50，根据阈值调整Gxy的数值为0或1，生成二值图像素，实现边缘提取和图像压缩。像素数据和输出有效标记输出到下一个模块。
  dout:将1位1位的像素值通过32位的reg缓存，32位填满后进行一次BRAM的写入，实现图像处理结果的存储。后续可以在软件端快速读出。
Notes: 数据流可以在发送端和接收端两个方向上一位一位地串行进行传输，发送端和接收端均具有独立的发送数据（MOSI）通道和接收数据（MISO）通道，并且收发双方是受同一时钟控制。

## Slide 23
重点模块介绍
  genMat:核心功能为生成3x3矩阵。
  模块设计理念：边缘提取算子为3x3矩阵，因此进行边缘提取需要提供对应大小的图片像素矩阵，但是由于逐像素传输，因此需要设计一个模块进行像素缓存，辅助矩阵的生成。
  用到的IP：vivado官方的fifo IP，一共用到三个
  核心中间变量：row_cnt、col_cnt记录当前像素坐标，是控制每个fifo读取逻辑的关键
Notes: 数据流可以在发送端和接收端两个方向上一位一位地串行进行传输，发送端和接收端均具有独立的发送数据（MOSI）通道和接收数据（MISO）通道，并且收发双方是受同一时钟控制。

## Slide 24
重点模块介绍
  sobel:核心功能为生成3x3矩阵，边缘提取并二值化
  模块设计理念：利用sobel算子进行边缘提取，并根据设置的阈值进行二值化，实现图像处理和图像压缩。
  用到的IP：vivado官方的cordic IP
Notes: 数据流可以在发送端和接收端两个方向上一位一位地串行进行传输，发送端和接收端均具有独立的发送数据（MOSI）通道和接收数据（MISO）通道，并且收发双方是受同一时钟控制。

## Slide 25
4、SPI通信协议与OLED显示屏模块
汇报人：张馨予

## Slide 26
SPI工作原理
SPI是一种全双工的同步串行通信协议，采用主从方式工作，一般有一个主设备和一个或多个从设备，主设备负责控制通信的时序和数据的传输，从设备则是按照主设备的指示响应。
Notes: 数据流可以在发送端和接收端两个方向上一位一位地串行进行传输，发送端和接收端均具有独立的发送数据（MOSI）通道和接收数据（MISO）通道，并且收发双方是受同一时钟控制。

## Slide 27
SPI工作原理
SPI有四种传输模式，由CPOL（时钟极性）和CPHA（时钟相位）两个参数组合决定。CPOL决定空闲时spi_clk的电平，CPHA决定SPI采样数据是第几个时钟沿。
当片选信号有效，时钟开始工作后，主设备将要发送的数据通过MOSI线传输给从设备，同时从设备也可将数据通过MISO线传输给主设备，其中采用移位寄存器进行数据的传输，并且从最高有效位（MSB）开始传输。SPI通信中的数据收发是以帧为单位，通常其一个数据帧是8位。

## Slide 28
SPI电路设计
频率：1~10MHz
模式：0或3

## Slide 29
SPI电路设计

## Slide 30
SPI电路设计
spi_start是数据发送使能信号，当该信号从0变为1，即上升沿到来时，开始以单字节发送8位数据。start0信号为spi_start的前一个时钟的状态，start1信号为spi_start的后一个时钟的状态，当spi_start在前一个时钟状态为0，后一个是时钟状态为1时，即start0为0且start1为1时，表示spi_start信号为上升沿，拉低片选信号spi_cs并开始发送数据。
数据计数器send_count为8，即8位数据发送结束后，spi_mosi置为高阻态。
解决同一数据重复发送问题：发送使能上升沿，数据计数器

## Slide 31
SPI电路设计
当片选信号spi_cs为低有效时开始数据传输，由于第一位（最高位）发送时，从空闲状态进入到工作状态时spi_clk并没有下降沿，无法用在下降沿切换数据的思路来处理，因此需要单独声明，即当数据计数器send_count为0（最高位传输）且开始分频（spi_clk时钟开始工作）时，获取8位待发送数据data_send的最高位到spi_mosi输出数据信号中进行数据发送，计数器加1；后7位数据在div_cnt为15（分频结束，对应spi_clk的下降沿）时，获取data_send的下一位数据到spi_mosi输出数据信号中进行数据发送，计数器加1。
处理数据发送：

## Slide 32
OLED软件设计
OLED显示屏软件驱动是移植了C51单片机的示例程序并结合自身设计的SPI的IP进行修改而成。移植的关键在于对OLED_WR_Byte函数的复写，即把信号和数据写入相应的IP寄存器中。其中cmd表示待输出数据是命令还是数据，dat表示待输入到硬件设备的数据。该函数的主要功能是当cmd为命令时，2寄存器写入0；当cmd为数据时，2寄存器写入1。开始将0寄存器写入0，将dat写入1寄存器中，然后将0寄存器写入1，表示该信号的上升沿开始发送数据。在sdk上使用c语言进行软件编程，并在jupyter上使用python将c语言代码进行重写。

## Slide 33
OLED软件设计
OLED_INIT()：对OLED显示屏进行初始化的函数
OLED_ShowChar() ：OLED显示屏的字符显示函数
OLED_ShowPlate() ：OLED显示屏的车牌字符串显示函数
OLED_ ShowCHinese() ：OLED显示屏的中文汉字显示函数
OLED_Clear()：OLED显示屏清屏的函数

## Slide 34
5、UART通信协议与文字转语音模块
汇报人：张馨予

## Slide 35
Uartlite
UART是一种异步收发传输器，其在数据发送时将并行数据转换成串行数据来传输，在数据接收时将接收到的串行数据转换成并行数据，可以实现全双工传输和接收。

## Slide 36
Uartlite
一次可以传输和接收5-8位字符，具有一个停止位和奇数位、偶数位或无奇偶位。AXI UARTLite可以独立发送和接收。当接收FIFO变为非空或发送FIFO变为空时，产生上升沿敏感中断。这个中断可以通过使用中断启用/禁用信号来屏蔽。该设备包含一个波特率发生器和独立的16个字节深度发送和接收fifo。

## Slide 37
文字转语音软件设计
CN-TTS 是一款高集成度的语音合成模块，可实现中文、英文、数字的语音合成；并且支持用户的命令词或提示音的定制需求。CN-TTS 控制方式简单，是通过 TTL 串口发送 GBK 编码的形式，可兼容市面上主流 5V 或 3.3V 单片机。
模块采用 UART 通讯方式，波特率为9600bps，发什么报什么，简单易用。

## Slide 38
文字转语音软件设计
发送数据写入Uartlite的tx寄存器中，该数据从Uartlite的tx传输到文字转语音模块的rx中，模块接收到数据后进行播报。UART通过设置波特率来控制数据传输的速率，波特率表示每秒传输的位数，波特率为9600表示串口每秒可以传输 9600bit，即每传输1bit所需时间：
1 s/ 9600bit = 1000000 (us)/9600(bit)=1000/9.6 =104.1667us

## Slide 39
03
03
实现功能结果

## Slide 40
04
04
总结

## Slide 41
谢谢！